## Slide 1: Радиосвязь На ПСР

## Slide 2: Почему радиосвязь?
1.
2.
Не зависит от оборудования операторов
3.
Не требует абонентской платы
4.
Один говорит – все слышат
Не зависит от зоны покрытия оператора

## Slide 3: РАДИОволны
В радиосвязи передача или прием любой информации осуществляется посредством радиоволн
Радиоволны – это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света

## Slide 4: РАДИОволны
Мотылёк создаёт волны движением своих крыльев Веточки совершают колебательное движение на волнах

## Slide 5: РАДИОволны
Длина волны: расстояние между двумя точками, в которых колебания происходят в одинаковой фазе (расстояние между волнами)
Длина волны выражается в метрах (километрах, сантиметрах и т.д.)
Частота волны: число колебаний за секунду
Частота выражается в герцах (Гц), килогерцах (кГц), мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц)
Радиоволны характеризуются длиной и частотой

## Slide 6: РАДИОволны
«Длинные» волны
«Короткие» волны

## Slide 7: радиоволны
Диапазон частот | Наименование диапазона частот | Наименование диапазона волн | Длина волны
3–30 кГц | Очень низкие частоты (ОНЧ) | Мириаметровые | 100–10 км
30–300 кГц | Низкие частоты (НЧ) | Километровые | 10–1 км
300–3000 кГц | Средние частоты (СЧ) | Гектометровые | 1–0.1 км
3–30 МГц | Высокие частоты (ВЧ) | Декаметровые | 100–10 м
30–300 МГц | Очень высокие частоты (ОВЧ) | Метровые | 10–1 м
300–3000 МГц | Ультравысокие частоты (УВЧ) | Дециметровые | 1–0.1 м
3–30 ГГц | Сверхвысокие частоты (СВЧ) | Сантиметровые | 10–1 см
30–300 ГГц | Крайневысокие частоты (КВЧ) | Миллиметровые | 10–1 мм
300–3000 ГГц | Гипервысокие частоты (ГВЧ) | Децимиллиметровые | 1–0.1 мм
Спектр радиоволн, применяемых в радиосвязи, разбит на диапазоны:
Ультракороткие волны (УКВ)

## Slide 8: радиоволны
Распространение УКВ
  распространяются почти прямолинейно
  не огибают земную поверхность и крупные препятствия, не отражаются ионосферой
  применяются для радиосвязи в пределах прямой

## Slide 9: радиоволны
Препятствие и длина волны

## Slide 10: радиоволны
Препятствие и длина волны

## Slide 11: Правовая информация
Частоты общего пользования
433.075 − 434.775 МГц (LPD диапазон)
446.00625 − 446.09375 МГц (PMR диапазон)
26.960 − 27.410 МГц (СиБи диапазон)
Разрешенные частоты для гражданского населения
Pадиолюбительские частоты УКВ
144 − 146 МГц
430 − 440 МГц

## Slide 12: Правовая информация
LPD - Low Power Device Диапазон радиочастот для маломощных устройств
433,075-434,775 МГц (λ ~ 70 см) 69 частотных каналов с шагом 25 кГц
В РФ максимальная разрешённая мощность - 10 мВт (0,01Вт)
PMR - Personal Mobile Radio Европейский стандарт безлицензионной радиосвязи
446,00625-446,09375 МГц (λ ~ 70 см) 8 частотных каналов с шагом 12,5 кГц, в диапазоне
Максимальная разрешённая мощность - 0,5 Вт

## Slide 13: Правовая информация
СиБи – Citizen’s Band гражданский диапазон
26,960 − 27,410 МГц (λ ~ 10 м) 40 частотных каналов с шагом 10 кГц
В РФ максимальная разрешённая мощность – 4 Вт 27,135 МГц − канал дальнобойщиков

## Slide 14: Правовая информация

## Slide 15: Частотный план
Радиостанция может работать в 2-х режимах
Режим прямого ввода частоты, когда нужная частота вводится с клавиатуры руками Более гибко, но более сложно при большом количестве частот
Канальный режим, когда нужные частоты заранее введены в радиостанцию и каждой частоте присвоен свой порядковый номер Легко переключаться при большом количестве частот, но требуется заранее ввести частоты в радиостанцию

## Slide 16: Частотный план
Номер канала | Название канала | Частота передачи (TX), МГц | Частота приема (RX), МГц | Субтон передача | Субтон прием | Комментарий
1. | LA | 433.625 | 433.625 | 88.5 | Off | Основной канал (23 LPD)
2. | LA-R1 | 434.400 | 434.400 | 88.5 | Off | Резервный канал 1 (54 LPD)
3. | LA-R2 | 434.300 | 434.300 | Off | Off | Резервный канал 2 (50 LPD)
4. | LA-R3 | 434.050 | 434.050 | Off | Off | Резервный канал 3 (40 LPD)
5. | LA-R4 | 433.800 | 433.800 | Off | Off | Резервный канал 4 (30 LPD)
6. | LA-C | 433.625 | 433.625 | 88.5 | 88.5 | Основной канал (23 LPD) с субтоном CTCSS
7. | LA-R1С | 434.400 | 434.400 | 88.5 | 88.5 | Резервный канал 1 (54 LPD) с субтоном CTCSS
8. | LA-REP | 446.075 | 433.625 | 88.5 | 88.5 | Используются только по решению связиста отряда при использовании репитера
9. | LA2-R1 | 144.9375 | 144.9375 | Off | Off | VHF-2M. Используются только по решению связиста отряда
10. | LA2-R2 | 144.4375 | 144.4375 | Off | Off | VHF-2M. Используются только по решению связиста отряда
11. | LAREG1 |  |  |  |  | Резерв Для региональных нужд. При выездах из разных регионов - не использовать
12. | LAREG2 |  |  |  |  | Резерв Для региональных нужд. При выездах из разных регионов - не использовать

## Slide 17: Правовая информация
Во время радиосвязи запрещается:
вести передачи на неразрешенных частотах
вести передачи, способные создать помехи работе других станций или радиослужб (в т.ч. радиолюбителям)
вести передачи с ложным или вводящим в заблуждение опознаванием, а также передачи без опознавания (без позывных)
передавать ложную или вводящую в заблуждение информацию
использовать ненормативную лексику
передавать конфиденциальную и не относящуюся к ПСР информацию: - обсуждение БП, его родственников и т.п. - передача информации о нахождении погибшего открытом текстом - личной информации без разрешения

## Slide 18: Правовая информация
Можно слушать всё, что передается в радиоэфире
Пользоваться безлицензионными диапазонами (соблюдая предписанную мощность)
Пользоваться радиолюбительским диапазоном (с радиолюбительским позывным)
Подавать сигналы бедствия «SOS» и «MayDay» на любых частотах в исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан
Что можно?

## Slide 19: Организация радиосвязи
Дальность радиосвязи зависит от большого числа факторов:
  Рельеф местности
  Антенны: тип, конструкция и высота установки
  Электромагнитная обстановка
  Параметры приемопередающего оборудования
  Частота радиоволн (частотный диапазон)
  Погода
Точно дальность радиосвязи может быть определена только экспериментальным путем в конкретном месте в конкретное время!

## Slide 20: Организация радиосвязи

## Slide 21: Организация радиосвязи
Мощность радиостанции
Незначительное (несколько Ватт) увеличение мощность радиостанции мало влияет на дальность связи и только в идеальных условиях
  Важна не только передача, но и приём
  Антенна – лучший усилитель!
  Длина – важно, но не главное
  Антенна должна быть качественной и правильно настроенной
Многие длинные антенны некачественные или ненастроенные на наш диапазон частот и работают хуже штатных

## Slide 22: Организация радиосвязи
Мачта с базовой антенной и автомобильная радиостанция
Возможные виды развертывания радиосвязи

## Slide 23: Организация радиосвязи
Автомобильная антенна на магнитном основании и автомобильная радиостанция
Возможные виды развертывания радиосвязи

## Slide 24: Организация радиосвязи
Автомобильная антенна на магнитном основании и портативная радиостанция
Возможные виды развертывания радиосвязи
Использование в автомобиле радиостанции без внешней антенны крайне не желательно!

## Slide 25: Организация радиосвязи
Передача сообщений через соседние поисковые группы
«Заря»
«Лиса-3»
«Лиса-12»

## Slide 26: Организация радиосвязи
Передача сообщений через голосовой ретранслятор («Рокада»)
«Заря»
«Лиса-3»
«Рокада»
«Лиса-12»

## Slide 27: Организация радиосвязи
СУБТОН
Субтон - специальный тон, который подмешивается к сигналу, но не слышен человеку
Предназначен для разделения по группам участников, работающих на одной частоте
Может использоваться для "защиты" от помех при работе в условиях большого количества помех
Передачи с субтоном слышны всем, у кого субтон не установлен на прием!

## Slide 28: Организация радиосвязи
Работа на одной частоте без субтонов

## Slide 29: Организация радиосвязи
Работа на одной частоте без субтонов

## Slide 30: Служебные позывные
Позывной | Обозначение
Заря | штаб поиска
Лиса | пешая поисковая группа
Ветер | передвижной экипаж (автомобили, квадроциклы, снегоходы и т.п.)
Борт | воздушное судно (применяется при наземных переговорах).
Кинолог | кинологическая группа
Коптер | БПЛА
Пегас | конная группа
Рокада | голосовой ретранслятор
Табор | группа обеспечения

## Slide 31: Ведение переговоров
1.
2.
Координация/взаимодействие групп
3.
Работа на отклик
4.
Экстренные ситуации
Информирование

## Slide 32: Ведение переговоров
Основная цель – не допускать бардак в эфире!!!
Говорите только тогда, когда это нужно:
  вышли на задачу
  отвечаете на чей-то вызов
  работаете на отклик
  нашли артефакт
  уточняете задачу
  возвращаетесь в штаб
  экстренные ситуации
Остальное время слушаем!

## Slide 33: Вызов и ответ
ВЫЗОВ
  Позывной ВЫЗЫВАЕМОГО.
    СВОЙ позывной
  Для лучшего запоминания – используйте слово «ОТВЕТЬ»
  - ЗАРЯ ЛИСЕ-1! - ЗАРЯ (ответь) ЛИСЕ-1!
ОТВЕТ
  - ЛИСА-1! ЗАРЯ на связи (на приеме)!
  - Заря на приеме (на связи)!
После установления устойчивой связи позывные, как правило, не называются
Если связь неразборчивая, то требуйте повторения
  - ЗАРЯ, не проходите, повторите!
Если оператор занят, то дайте команду «ОЖИДАЙТЕ»
  - Лиса-1, ожидайте!

## Slide 34: Передача координат
Передаем отдельно каждый символ
Эн, пять пять градусов, четыре ноль восемь пять девять долей градусов
Е, ноль восемь шесть градусов, ноль пять один ноль девять долей градусов
N 55.40859o Е 086.05109o
Nortn – Север Еast – Восток
N – Северная широта Е – Восточная долгота
  После передачи координат принимающий должен повторить принятые данные, а передающий – проверить
Допускается
Север, пятьдесят пять градусов, сорок ровно, восемьдесят пять, девять долей градусов
Восток, ноль восемьдесят шесть градусов, ноль пятьдесят один ноль девять долей градусов
  Любые числовые значения, координаты, требуют подтверждения приёма

## Slide 35: Практические советы
Минимальные необходимые знания:
Знать, как вести переговоры
Умение включать/выключать радиостанцию
Смена частоты на необходимую
Знать, как заблокировать/разблокировать рацию
Установка максимальной/минимальной мощности рации
Перевод из канального режима на прямой ввод частоты и обратно

## Slide 36: Практические советы
Вас слышат все, кто находится рядом и в отдалении на текущей частоте.
Соблюдайте правила:
радиопереговоры ведутся исключительно по делу
подумайте и сформулируйте мысль, говорите четко
дождитесь паузы в переговорах, не нужно никого перекрикивать
если у вас очень срочное сообщение, а эфир занят, то дождитесь паузы в переговорах и скажите «БРЭЙК» (БРЭК). Пользуйтесь этим в крайних случаях!
радиопереговоры от поисковой группы ведет один человек
дополнительные рации в поисковой группе держите в запасе
при работе на отклик соблюдайте радиомолчание

## Slide 37: Практические советы
Для уверенной работы нужно соблюдать правила:
остановитесь, не говорите в движении
повернитесь лицом (радиостанцией) в сторону вызываемого абонента
держите рацию вертикально, поднимите ее на вытянутой руке
антенна должна располагаться как можно выше, правильно носите рацию
говорите громко и четко в микрофон,
пробуйте установить связь, сместившись от текущей точки
делайте паузу перед началом передачи и перед ее окончанием, удерживая кнопку передачи нажатой

## Slide 38: Практические советы
Как неправильно носить радиостанцию

## Slide 39: Практические советы
Как неправильно носить радиостанцию

## Slide 40: Практические советы
Как правильно носить радиостанцию

## Slide 41: Практические советы
Как правильно носить радиостанцию

## Slide 42: Практические советы
Категорически нельзя включать рацию без антенны
Антенна в рации одна из самых важных частей. Относитесь к ней бережно
Перевозите рацию в разобранном виде с вынутым аккумулятором и отсоединенной антенной. При этом порядок разборки рации следующий:
  выключаем рацию
  отсоединяем аккумулятор
  отсоединяем антенну
Порядок сборки обратный:
  присоединяем антенну
  присоединяем аккумулятор
  включаем рацию
Берегите рацию от влаги, не роняйте ее в воду, не оставляй под дождем, даже если считается, что она с водозащитой

## Slide 43: Практические советы
Если приезжаете на поиски со своей новой рацией, то заранее перед поиском убедитесь, что
радиостанция заряжена и работает
умеет работать на нужных частотах
вы умеете настраивать свою радиостанцию, чтобы не отвлекать на ее настройку на поисках своих товарищей
если у вас есть вопросы, то задайте их заблаговременно перед поисками

## Slide 44: Практические советы
На поиске
проверьте работу радиостанцию в штабе
проверьте радиостанцию на удалении от штаба
доложите о выходе на точку выполнения задачи
сообщите о выполнении задачи

## Slide 45: Настройка радиостанций Baofeng
Перевод радиостанций Baofeng BF-A58, UV82 и т.п. из канального режима в прямой ввод частоты и обратно происходит через включение и удерживание кнопки [MENU]. При этом, удерживать кнопку [MENU] нужно до полного включения рации.
Перевод радиостанций Baofeng UV-5R из одного режима в другой осуществляется кнопкой [VFO/MR] на корпусе радиостанции.
Выбор канала, пунктов меню
Вход в меню настройки Переключение режима
Переключение режима
Переключение мощности
Блокировка

## Slide 46: Настройка радиостанций Baofeng
№ в меню | Функция | Описание
0 | SQL (SQuelch Level) 0-9 | Шумоподавитель (шумодав). Задача шумоподавителя заключается в блокировке естественного шума эфира, выставляется некий порог, до которого радиостанция закрыта на прием, выше - рабочий режим. Уровень 0 означает, что он выключен; а при 9 он открывается только при очень качественном и сильном сигнале. Оптимально 2-4
2 | TXP (Transmit Power) HIGH/LOW | Мощность передатчика высокая/низкая. При установке низкой мощности на экране будет включен индикатор L. Если есть средняя мощность, то на индикаторе будет отображаться M. При высокой мощность H или ничего При дальних расстояниях – High, при близких рекомендуется Low Не забываем переключать С клавиатуры переключается коротким нажатием клавиши #
3 | SAVE (Battery save) OFF/1/2/3/4 | Степень экономии батареи. OFF — режим экономии отключен, 4 — самый экономичный режим. Оптимально — 2-3

## Slide 47: Настройка радиостанций Baofeng
№ в меню | Функция | Описание
7 | TDR (Dual watch/dual reception) OFF/ON | Прием 2-х частот Устанавливаем в Off
39 | ROGER (tone end of transmission) ON/OFF | Сигнал завершения передачи Нужно - Off. (иначе мешает на поисках)
Подробнее об этих и других настройках написано в инструкции к радиостанции, а также в интернете

## Slide 48: Чек лист
1.
2.
Антенна надежно прикручена к р/с
3.
Частота (канал) установлена на нужную и активна
4.
Мощность – High (максимальная)
Аккумулятор заряжен
5.
6.
TDR - Off
7.
Значение шумодава (SQL) - 2-4
Установлена блокировка клавиатуры.

## Slide 49: что выбрать?
На что обращать внимание:
Радиостанция работает в 2-х диапазонах на 433 и 145 МГц
Вы сможете пользоваться радиостанцией
Наличие пыле- и влагозащиты
Распространенность модели
Цена
Отзывы пользователей

## Slide 50: что выбрать?
Однозначного ответа нет.
Каждому нравится свое определенное сочетание параметров.
Baofeng BF-A58 портативная радиостанция с защитой от влаги и пыли мощностью 5 Вт.
Baofeng UV-9R+ - продолжение линейки BF-A58.
Более высокая мощность (8 Вт), но и более высокая цена.
Переплачивать за такое увеличение мощности смысла не имеет.
Лучше использовать качественную антенну!
Наша рекомендация:
Baofeng BF-A58

## Slide 51: что выбрать?
  Длина – важно, но не главное
  Антенна должна быть качественной и правильно настроенной
Многие длинные антенны некачественные или ненастроенные на наш диапазон частот и работают хуже штатных
Наша рекомендация:
Retevis RHD--771
Retevis RHD—771 – проверенное качество.
Реально увеличивает дальность связи

## Slide 52: Эксплуатация
1.
Не работать без антенны
2.
Не подвергать механическим воздействиям
3.
При попадании влаги, немедленно снять аккумулятор
4.
Не работать в грозу
5
При работе на морозе хранить в тепле

## Slide 53: Краткие итоги
1.
Радиосвязь осуществляется радиоволнами с разной длиной и частотой
2.
Рельеф местности, крупные препятствия влияют на дальность и качество радиосвязи
4.
Выходите в эфир только по делу
5.
6.
Держите радиостанцию вертикально и высоко
Используйте эффективную антенну
3.
Работайте только на «разрешенных» частотах

## Slide 54: Радиосвязь На ПСР
Спасибо за внимание!

## Slide 55
Это магия!